Ремкомплект для регулятора РДС-32-1

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка | 11-01.4.00.016 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-01.4.02.005 | 1 |
| 3 | Клапан | 11-01.4.03.100 | 1 |
| 4 | Клапан | 20-97.1.10.04.00 | 1 |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |

Ремкомплект для регулятора РДС-32-2, РДС-32-3

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка | 11-01.4.00.016 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-01.4.02.005 или 11-01.4.02.006 | 1 |
| 3 | Клапан | 11-01.4.03.100 | 1 |
| 4 | Клапан | 20-97.1.10.04.00 | 1 |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | 1 |

Ремкомплект для регулятора РДС-32-4

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка | 11-01.4.00.016 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-01.4.02.005 или 11-01.4.02.006-01 | 1 |
| 3 | Клапан | 11-01.4.03.100 | 1 |
| 4 | Клапан | 20-97.1.10.04.00 | 1 |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | 1 |

Ремкомплект для регулятора РДС-32-5, РДС-32-6

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка | 20-97.1.10.00.12 | 1 | до 01.02.2013г. |
| 2 | Прокладка | 11-01.4.00.016 | 1 | с 01.02.2013г. |
| 3 | Клапан | 11-01.4.03.100 | 1 |  |
| 4 | Мембрана | 20-97.1.10.05.09 или 20-97.1.10.05.11 | 1 | до 01.02.2013г. |
| 5 | Мембрана | 11-01.4.02.007 или 11-01.4.02.008 | 1 | с 01.02.2013г. |
| 6 | Корпус | 20-97.1.10.05.20 | 1 |  |
| 7 | Клапан | 20-97.1.10.04.00 | 1 |  |
| 8 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |  |

1

Ремкомплект для регулятора РДК-32

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана | 20-97.1.10.00.20 | 1 |
| 2 | Прокладка | 20-97.1.10.00.12 | 1 |
| 3 | Мембрана | 20-97.1.10.00.34 | 1 |
| 4 | Клапан | 20-97.1.10.04.00 | 1 |
| 5 | Мембрана | 20-97.1.10.05.09 | 1 |
| 6 | Корпус | 20-97.1.10.05.20 | 1 |
| 7 | Клапан | 20-97.1.10.07.00 | 1 |
| 8 | Клапан | 20-97.1.10.09.00 | 1 |

Ремкомплект для регулятора РДГПК-50 (до 08.2016 г.)

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана | 11-93.32.16.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-93.32.00.015 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-93.32.00.015А | 1 |
| 4 | Клапан регулятора | 11-93.32.15.000 (с 2007 г.) (до 2007 г. ремонт по образцу) | 1 |
| 5 | Кольцо | 11-93.32.00.018А | 1 |
| 6 | Прокладка | 11-93.32.00.074 | 1 |
| 7 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 8 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |
| 9 | Кольцо 013-017-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 10 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 13 | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 14 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 15 | Кольцо 004-007-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

Ремкомплект для регулятора РДГПК-50М(с 09.2016 г.)

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана | 11-93.32.16.000 | 1 |
| 2 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 3 | Клапан регулятора | 11-93.32.25.000 | 1 |
| 4 | Манжета | 11-93.32.21.000 | 1 |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |
| 6 | Кольцо 013-017-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 7 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 8 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 9 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 10 | Кольцо 023-028-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11 | Кольцо 034-038-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 13 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |

2

Ремкомплект для регулятора РДГД

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манжета | 11-95.14.00.032 | 2 |
| 2 | Мембрана | 11-95.14.06.000 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-95.14.00.034 | 1 |
| 4 | Мембрана | 11-95.14.00.035 | 1 |
| 7 | Кольцо 003-006-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 8 | Кольцо 004-007-19-2-1 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 9 | Кольцо 011-014-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 10 | Кольцо 017-020-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11 | Кольцо 021-024-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 021-025-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 024-028-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо 025-028-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 15 | Кольцо 027-031-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 055-060-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |

Ремкомплект для регулятора РДГПК-100

| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка | 11-93.32.00.016 | 1 |
| 2 | Кольцо | 11-93.32.00.018А | 1 |
| 3 | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.028А | 1 |
| 5 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 6 | Кольцо | 11-93.32.06.002 | 2 |
| 7 | Клапан регулятора | 11-93.32.15.000 | 1 |
| 8 | Мембрана | 11-93.32.16.000 | 1 |
| 9 | Мембрана | 11-93.32.1.00.013 | 1 |
| 10 | Прокладка | 11-93.32.1.00.014 | 1 |
| 11 | Мембрана | 11-93.32.1.00.012 | 1 |
| 12 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |
| 13 | Кольцо 004-007-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо 013-017-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 15 | Кольцо 060-065-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 17 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 18 | Кольцо 020-024-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19 | Кольцо 170-175-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 20 | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 21 | Кольцо 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |

3

Ремкомплект для регуляторов РДБК1М-50 (вых.0,001-0,06МПа) и

РДБК1МП-50(вых.0,03-0,6МПа)

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана (большая мембрана) | 11-95.10.1.01.01.004 | 1 |  |
| 2 | Мембрана (мембрана пилота) | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 | Только для РДБК1М |
| 3 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |  |
| 4 | Клапан | 11-95.10.1.01.05.000 | 1 | (седла 24 мм с 02.2001 (L=69) |
| 5 | Клапан | 11-95.10.1.01.03.000 | 1 | (седла 35 мм (L=69) (всегда) |
| 6 | Уплотнение | 11-95.10.1.01.05.002 | 1 | (седла 24 мм с 02.2001 |
| 7 | Уплотнение | 11-95.10.1.01.03.002 | 1 | (седла 35 мм |
| 8 | Пружина | 11-95.10.1.04.00.006 | 1 | Только для РДБК1М |
| 9 | Пружина | 11-95.10.1.04.01.008 | 1 |  |
| 10 | Пружина | 11-95.10.1.06.00.001 | 1 |  |
| 11 | Седло клапана | 11-95.10.1.02.00.003-01 | 1 | (седла 24 мм с 02.2001 (L=22) |
| 12 | Седло клапана | 11-95.10.1.02.00.003 | 1 | (седла 35 мм с 02.2001 (L=22) |
| 13 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 1 | (пилот) |
| 14 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 |  |
| 15 | Дроссель | 11-95.10.1.00.00.014 | 2 | До 05.04 L=37мм, с 05.04 до 01.07 - L=41мм |
| 16 | Корпус дросселя | 11-95.10.1.10.00.000 | 2 | До 05.04 L=50мм, с 05.04 до 01.07 - L=54мм |
| 17 | Шпилька | 11-95.10.1.04.01.103 | 2 |  |
| 18 | Кольцо 017-021-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 | Под дроссель до 01.07 |
| 19 | Кольцо 020-025-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 4 | Под наконечник дросселя до 01.07 |
| 20 | Кольцо 048-052-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | Под седло |
| 21 | Кольцо 014-017-19-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 |  |
| 22 | Пневмодроссель SCO-606-1/4 | Camozzi | 2 | C 01.07 |
| 23 | Фитинг 2023 1/4 – 1/4 | Camozzi | 2 | C 01.07 |

ПИЛОТ (регулятор управления низкого давления) РДБК1М-50 – 11.96.10.1.04.00.000

4

Ремкомплект для регуляторов РДБК1М-100 (вых.0,001-0,06МПа) и

РДБК1МП-100(вых.0,03-0,6МПа)

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана | 11-95.10.2.01.01.100 | 1 |  |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 | Только для РДБК1М |
| 3 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |  |
| 4 | Клапан | 11-95.10.2.01.04.000 | 1 | (седла 50 мм |
| 5 | Клапан | 11-95.10.2.01.04.000-01 | 1 | (седла 70 мм |
| 6 | Уплотнение | 11-95.10.2.01.04.002 | 1 | (седла 50 мм |
| 7 | Уплотнение | 11-95.10.2.01.04.002-01 | 1 | (седла 70 мм |
| 8 | Пружина | 11-95.10.1.04.00.006 | 1 | Только для РДБК1М |
| 9 | Пружина | 11-95.10.1.04.01.008 | 1 |  |
| 10 | Пружина | 11-95.10.1.06.00.001 | 1 |  |
| 11 | Седло клапана | 11-95.10.2.01.00.014 | 1 | (седла 50 мм |
| 12 | Седло клапана | 11-95.10.2.01.00.014-01 | 1 | (седла 70 мм |
| 13 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 1 |  |
| 14 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 | (пилот) |
| 15 | Дроссель | 11-95.10.1.00.00.014 | 2 | До 05.04 L=37мм, с 05.04 до 01.07 - L=41мм |
| 16 | Корпус дросселя | 11-95.10.1.10.00.000 | 2 | До 05.04 L=50мм, с 05.04 до 01.07 - L=54мм |
| 17 | Кольцо 017-021-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 | Под дроссель с 05.04 |
| 18 | Кольцо 020-025-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 4 | Под наконечник дросселя до 01.07 |
| 19 | Кольцо 095-100-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | Под седло |
| 20 | Кольцо 014-017-19-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 |  |
| 21 | Пневмодроссель SCO-606-1/4 | Camozzi | 2 | C 01.07 |
| 22 | Фитинг 2023 1/4 – 1/4 | Camozzi | 2 | C 01.07 |

5

Ремкомплект для регуляторов РГК-150 и РГК-200

| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РГК-150-00 РГК-200-00 | РГК-150-01 РГК-200-01 | РГК-150-02 РГК-200-02 |
| 1 | Седло клапана | 11-05.1.1.02.00.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 |
| 3 | Кольцо | 11-93.32.06.002 | 4 |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 | - |
| 6 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | - | 1 |
| 7 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 2 |
| 8 | Прокладка | 11-95.10.1.05.01.002 | 1 |
| 9 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |
| 10 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 | - |
| 11 | Мембрана | 11-05.1.1.20.00.004 | 1 | - |
| 12 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.000 | - | 1 |
| 12 | Прокладка | 11-95.10.1.04.00.012 | 1 | - |
| 13 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 14 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 15 | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 026-030-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 17 | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 18 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 4 | 3 |
| 19 | Кольцо 045-050-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 20 | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21 | Кольцо 115-120-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 22 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 23 | Кольцо 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24 | Кольцо 145-150-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 25 | Кольцо 155-160-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 26 | Кольцо 090-100-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 27 | Кольцо 260-270-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

6

Ремкомплект для регулятора РГК-50 (до декабря 2010 г.)

| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РГК-50-00 РГК-50-01 | РГК-50-02 РГК-50-03 |
| 1 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 |
| 2 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 3 | Седло клапана | 11-05.1.4.01.00.000 | 1 |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 5 | Кольцо | 11-93.32.06.002 | 2 |
| 6 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | - | 1 |
| 7 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 | - |
| 8 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 |
| 9 | Мембрана | 11-05.1.1.20.00.004 | 1 |
| 10 | Прокладка | 11-95.10.1.04.00.012 | 1 |
| 11 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 |
| 12 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 14 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 15 | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 4 |
| 17 | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 18 | Кольцо 058-063-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19 | Кольцо 065-070-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 20 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 21 | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |

7

Ремкомплект для регулятора РГК-50 (с декабря 2010 г.)

| № поз. | Наименование | Обозначение | Нормативный документ | штук на изделие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РГК-50-00 РГК-50-01 | РГК-50-02 РГК-50-03 | РГК-50-04 РГК-50-05 |
| 1 | Кольцо | 018-022-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 2 | Кольцо | 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 3 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 |  | 1 |
| 4 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 |  | 1 |
| 5 | Седло клапана | 11-05.1.4.01.00.000 |  | 1 |
| 6 | Кольцо | 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 7 | Кольцо силиконовое | SL 70 63x3,55 |  | 1 |
| 8 | Кольцо | F01 63x69(1x450) x9,5 Ecotal (разрезное 450) |  | 2 |
| 9 | Кольцо | 065-070-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 10 | Кольцо | 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 4 | 3 |
| 11 | Кольцо | 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо | 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Прокладка | 11-93.32.00.020 |  | 1 |
| 14 | Кольцо | 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 15 | Кольцо | 11-93.32.06.002 |  | 2 |
| 16 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 |  | - | 1 |
| 17 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 |  | 1 | - |
| 18 | Кольцо | 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 |  | 1 | - |
| 20 | Мембрана | 11-05.1.1.20.00.004 |  | 1 | - |
| 21 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.000 |  | - | 1 |
| 22 | Прокладка | 11-95.10.1.04.00.012 |  | 1 | - |
| 23 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 |  | 1 |

8

Рекомендуемый комплект запасных частей для регулятора РГК-100 (до 08.2017г.)

| № | Наименование | Обозначение | Нормативный документ | Штук на изделие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РГК-100-00 РГК-100-01 | РГК-100-02 РГК-100-03 РГК-100-04 РГК-100-05 |
| 1 | Седло | 11-08.2.04.00.000 |  | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 |  | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 |  | 1 |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.020 |  | 1 |
| 5 | Грязесъемник | 11-08.2.00.00.011 |  | 2 |
| 6 | Манжета | S5 20x27x3,7 Ecorubber 1 |  | 1 |
| 7 | Манжета | S5 95x105x6,5 Ecorubber 1 |  | 1 |
| 8 | Кольцо | 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 9 | Кольцо | 017-021-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 10 | Кольцо | 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11 | Кольцо | 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо | 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо | 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо | 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 15 | Кольцо | 104-110-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо | 170-175-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 17 | Кольцо | 070-080-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Детали, входящие в пилотный регулятор |
| 18 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 |  | 1 |
| 19 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 |  | 1 |
| 20 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 |  | 2 |
| 21 | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 |  | 1 | - |
| 22 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 |  | 1 |
| 23 | Кольцо | 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24 | Кольцо | 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 25 | Кольцо | 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 26 | Кольцо | 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 | 2 |
| 27 | Кольцо | 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 28 | Кольцо | 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | - |
| 29 | Кольцо | 039-042-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | - | 1 |
| 30 | Кольцо | 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

9

Рекомендуемый комплект запасных частей для регулятора РГК-100 (с 09.2017г.)

| № | Наименование | Обозначение | Нормативный документ | Штук на изделие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РГК-100-00 РГК-100-01 | РГК-100-02 РГК-100-03 РГК-100-04 РГК-100-05 |
| 1 | Седло | 11-08.2.04.00.000 |  | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 |  | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 |  | 1 |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.020 |  | 1 |
| 5 | Кольцо | F 01 95x102x15 Ecotal (разрезное 45о) |  | 2 |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | Кольцо | 95х3,5 70NBR |  | 1 |
| 8 | Кольцо | 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 9 | Кольцо | 017-021-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 10 | Кольцо | 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 11 | Кольцо | 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо | 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо | 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо | 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 15 | Кольцо | 104-110-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо | 170-175-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 17 | Кольцо | 070-080-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Детали, входящие в пилотный регулятор |
| 18 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 |  | 1 |
| 19 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 |  | 1 |
| 20 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 |  | 2 |
| 21 | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 |  | 1 | - |
| 22 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 |  | 1 |
| 23 | Кольцо | 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24 | Кольцо | 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 25 | Кольцо | 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 26 | Кольцо | 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 | 2 |
| 27 | Кольцо | 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 28 | Кольцо | 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | - |
| 29 | Кольцо | 039-042-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | - | 1 |
| 30 | Кольцо | 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

9а

Ремкомплект для регулятора РДК-50 (до 06.2013 г.)

| Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РДК-50 РДК-50-01 РДК-50-02 РДК-50-03 РДК-50-04 | РДК-50-05 РДК-50-06 РДК-50-07 |
| Клапан | 11-07.3.01.00.000 | 1 | 1 |
| Клапан запорный | 11-07.3.02.00.000 | 1 | 1 |
| Манжета | 11-07.3.08.00.000 | 1 | 1 |
| Прокладка | 11-07.3.00.00.020 | 1 | 1 |
| Прокладка | 11-07.3.05.00.015 | 1 | 1 |
| Полотно | 11-07.3.05.03.201 | 1 | 1 |
| Мембрана | 11-07.3.15.00.007 | 1 |  |
| Мембрана | 11-07.3.16.00.002 |  | 1 |
| Кольцо 004-007-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |
| Кольцо 006-009-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 |
| Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |
| Кольцо 017-020-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |
| Кольцо 021-024-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |
| Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |
| Кольцо 017-021-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |
| Кольцо 040-044-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |
| Кольцо 044-048-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |
| Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |
| Кольцо 055-065-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |

Ремкомплект для регулятора РДК-50 – РДК-50-06 (с 07.2013 г.)

| Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Клапан | 11-07.3.01.00.000 | 1 |
| Клапан запорный | 11-07.3.02.00.000 | 1 |
| Манжета | 11-07.3.08.00.000 | 1 |
| Прокладка | 11-07.3.00.00.020 | 1 |
| Прокладка | 11-07.3.05.00.015 | 1 |
| Полотно | 11-07.3.05.03.201 | 1 |
| Мембрана | 11-07.3.15.00.007 | 1 |
| Кольцо 004-007-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Кольцо 006-009-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Кольцо 017-020-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Кольцо 021-024-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Кольцо 017-021-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Кольцо 040-044-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Кольцо 044-048-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Кольцо 055-065-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

10

Ремкомплект для регулятора РДГД-50

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манжета | 11-08.1.00.013 | 1 |  |
| 2 | Мембрана | 11-08.1.01.010 | 1 |  |
| 3 | Мембрана | 11-08.1.03.004 | 1 |  |
| 4 | Клапан | 11-08.1.05.000 | 1 |  |
| 5 | Мембрана | 11-08.1.06.000 | 1 |  |
| 6 | Клапан | 11-08.1.07.000 | 1 |  |
| 7 | Кольцо 004-007-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 8 | Кольцо 005-008-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 9 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 10 | Кольцо 021-025-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 11 | Кольцо 024-028-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |

Ремкомплект  для регулятора РДЭ

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана | 11-93.32.16.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-93.32.00.015 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-93.32.00.015А | 1 |
| 4 | Клапан регулятора | 11-93.32.15.000 | 1 |
| 5 | Кольцо | 11-93.32.00.018А | 1 |
| 6 | Прокладка | 11-93.32.00.074 | 1 |
| 7 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 8 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |
| 9 | Клапан | 11-08.2.02.01.000 или 11-11.9.1.02.01.000 | 1 |
| 10 | Клапан | 11-08.2.02.02.000 или 11-11.9.1.02.02.000 | 1 |
| 11 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 |
| 12 | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 | 1 |
| 13 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 |
| 14 | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 15 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 16 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 17 | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 18 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 19 | Кольцо 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 20 | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21 | Кольцо 013-017-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 22 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 23 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 25 | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 26 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |

11

Ремкомплект для клапанов запорных КПС-50Н (вых.0,00345-0,0058МПа),

КПС-50С1 (вых.0,005-0,023МПа), КПС-50С2 (вых.0,02-0,058МПа),

КПС-50С3 (вых.0,05-0,144МПа), КПС-50С4 (вых.0,125-0,345МПа),

КПС-50В (вых.0,6-0,69МПа)

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н | С1 | С2 | С3 | С4 | В |
| 1 | Мембрана | 20-93.8.5.01.005А | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Мембрана | 20-93.8.5.01.005 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Прокладка | 20-93.8.5.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Пружина | 20-93.8.5.00.013 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Пружина | 20-93.8.5.00.014 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Пружина | 20-93.8.5.00.015 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Пружина | 20-93.8.5.00.016 |  |  |  |  | 1 | 1 |

Ремкомплект для предохранительно-запорных клапанов ПКН-100 и ПКВ-100

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПКН | ПКВ |  |
| 1 | Мембрана | 11-95.10.3.06.00.005 | 1 | 1 |  |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.3.06.00.005-01 |  | 1 |  |
| 3 | Прокладка | 11-95.10.6.01.00.005 | 1 | 1 |  |
| 4 | Пружина | 11-95.10.3.00.00.026 | 1 | 1 |  |
| 5 | Пружина | 11-95.10.3.00.00.030 | 1 |  |  |
| 6 | Пружина ПКВ | 11-95.10.3.00.00.035 |  | 1 |  |
| 7 | Кольцо 014-018-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | Под стойку |
| 8 | Кольцо 020-025-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | Под поворотный вал |
| 9 | Кольцо 045-050-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | Под пробку |
| 10 | Кольцо 200-210-58-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |  |

Ремкомплект для предохранительно-запорных клапанов ПКН-50 и ПКВ-50

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПКН | ПКВ |  |
| 1 | Мембрана | 11-95.10.3.06.00.005 | 1 | 1 |  |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.3.06.00.005-01 |  | 1 |  |
| 3 | Прокладка | 11-95.10.3.01.00.004 | 1 | 1 |  |
| 4 | Пружина | 11-95.10.3.00.00.026 | 1 | 1 |  |
| 5 | Пружина | 11-95.10.3.00.00.030 | 1 |  | Только для ПКН |
| 6 | Пружина ПКВ | 11-95.10.3.00.00.035 |  | 1 | Только для ПКВ |
| 7 | Кольцо 014-018-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | Под стойку |
| 8 | Кольцо 020-025-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | Под поворотный вал |
| 9 | Кольцо 035-040-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | Под пробку |
| 10 | Кольцо 115-125-58-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 |  |

12

Ремкомплект для предохранительно-запорных клапанов ПКН(В)-100А

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПКН-100А | ПКВ-100А | ПКНВ-100А |
| 1 | Прокладка | 11-00.1.02.00.009 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |  |  |
| 3 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 |  | 1 |  |
| 4 | Кольцо 020-024-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Кольцо 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Кольцо 090-100-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | 1 |

Ремкомплект для предохранительно-запорных клапанов ПКН(В)-50А

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПКН-50А | ПКВ-50А | ПКНВ-50А |
| 1 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |  |  |
| 3 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 |  | 1 | - |
| 4 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | 2 |

Индикатор загрязненности фильтра ИЗФ, комплект для установки на ФГ всех типоразмеров

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штуцер | 11-04.3.1.00.005 | 2 |
| 2 | Кольцо-демпфер | 11-04.3.1.00.006 | 2 |
| 3 | Гайка М12х1,5 | ОСТ 2Г93-31-78 | 2 |
| 4 | Ниппель 6.01.02 | ОСТ 2Г93-31-78 | 2 |
| 5 | Фитинг 11706-1/8 | фирма «Camozzi» | 2 |
| 6 | Фитинг 1631,01-1/8 | фирма «Camozzi» | 2 |
| 7 | Трубка ДКРНМ 6х1 НД М2 | ГОСТ 617-90 | 1,2 м |

Для ФГ 1,1-25-12 - элемент фильтрующий  20-93-1.100

Для ФГ 3,2-50-12 - элемент фильтрующий  20-93-1.100

Для ФГ 12-80-12 - элемент фильтрующий  20-93.8.4.01.000

Для ФГ 18-100-12 - элемент фильтрующий  20-93.8.1.01.000

Для ФГ 24-100-16 - элемент фильтрующий  20-93.8.1.01.000

Для ФГ 25-150-12 - элемент фильтрующий  20-93.8.3.01.000

Для ФГ 37-200-12 - элемент фильтрующий  20-93.8.2.01.000

Для ФГМ-25, 32, 50 - элемент фильтрующий  11-04.3.1.01.000

Для ФГМ-100 - элемент фильтрующий  11-04.3.2.03.000

13

Ремкомплект для предохранительного сбросного клапана ПСК-25, все исполнения

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан | 11-09.2.1.01.00.000 | 1 |  |
| 2 | Полотно | 11-07.3.05.03.201 | 1 | для исп. 00 - 03 |
| 3 | Мембрана | 11-09.2.1.00.00.027 | 1 | для исп. 04 - 05 |
| 4 | Кольцо 006-009-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 5 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |  |
| 6 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 7 | Кольцо 030-035-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |

Ремкомплект для предохранительного сбросного клапана ПСК-50, все исполнения

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан | 11-09.2.2.02.00.000 | 1 |  |
| 2 | Мембрана | 11-09.2.2.06.00.000 | 1 | для исп. 05 |
| 3 | Мембрана | 11-09.2.2.00.00.005 | 1 | для исп. 00 - 04 |
| 4 | Прокладка | 11-09.2.2.00.00.006 | 1 |  |
| 5 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |  |
| 6 | Кольцо 008-012-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 7 | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 8 | Кольцо 058-063-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |

14

Ремкомплект для крана КШ-50

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо 012-016-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |

Ремкомплект для крана КШ-100

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |

Ремкомплект для крана КШТ-50

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 11-09.1.01.00.004 | 4 |
| 2 | Кольцо 020-024-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 3 | Кольцо 054-058-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 4 | Кольцо 070-076-36-1-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

Ремкомплект для крана КШТ-100

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 11-09.1.02.00.004 | 4 |
| 2 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 3 | Кольцо 095-100-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 4 | Кольцо 130-140-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

Ремкомплект для крана КШ-80

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 11-99.1.03.00.003 | 2 |
| 2 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 3 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

Ремкомплект для крана КШ-150

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 11-08.4.02.00.003 | 2 |
| 2 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 3 | Кольцо 145-150-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

Ремкомплект для крана КШ-200

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 11-08.4.03.00.003 | 2 |
| 2 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 3 | Кольцо 200-210-58-1-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |

15

Ремкомплект для регулятора КРОН-50

| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КРОН-50-Л-(0,01-0,05) КРОН-50-П-(0,01-0,05) | КРОН-50-Л-(0,05-0,3) КРОН-50-П-(0,05-0,3) КРОН-50-Л-(0,3-0,6) КРОН-50-П-(0,3-0,6) |
| 1 | Седло клапана | 11-05.1.04.01.00.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 |
| 3 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 4 | Прокладка | 11-05.1.4.00.00.009 | 2 |
| 5 | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 6 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | 1 |
| 7 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 | 1 |
| 8 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 | 1 |
| 9 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 |
| 10 | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 | 1 | - |
| 11 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 |
| 12 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 15 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 16 | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 17 | Кольцо 065-070-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 18 | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 19 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 20 | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 22 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 23 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24 | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 25 | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 | 2 |
| 26 | Кольцо 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | - |
| 27 | Кольцо силиконовое SL70 63x3.55 |  | 1 |
| 28 | Кольцо F01 63x69 (1x45o)x9,5 Ecotal (разрезное 45o) |  | 2 |

16

Ремкомплект для регулятора КРОН-150

| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КРОН-150-Л-(0,01-0,05) КРОН-150-П-(0,01-0,05) | КРОН-150-Л-(0,05-0,3) КРОН-150-П-(0,05-0,3) КРОН-150-Л-(0,3-0,6) КРОН-150-П-(0,3-0,6) |
| 1 | Седло | 11-11.9.2.02.00.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 |
| 3 | Прокладка | 11-05.1.4.00.00.009 | 2 |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | 1 |
| 6 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 | 1 |
| 7 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 | 1 |
| 8 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 |
| 9 | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 | 1 | - |
| 10 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 |
| 11 | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 017-021-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 025-029-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 15 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 17 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 18 | Кольцо 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19 | Кольцо 155-160-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 20 | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 22 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 23 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24 | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 25 | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 | 2 |
| 26 | Кольцо 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | - |
| 27 | Кольцо 120х3,5 70 NBR |  | 2 |
| 28 | Кольцо F01 120x127 (1x45o)x15 Ecotal (разрезное 45o) |  | 4 |

17

Ремкомплект для регулятора КРОН-200

| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КРОН-200-Л-(0,01-0,05) КРОН-200-П-(0,01-0,05) | КРОН-200-Л-(0,05-0,3) КРОН-200-П-(0,05-0,3) КРОН-200-Л-(0,3-0,6) КРОН-200-П-(0,3-0,6) |
| 1 | Седло | 11-11.9.3.02.00.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 |
| 3 | Прокладка | 11-05.1.4.00.00.009 | 2 |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | 1 |
| 6 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 | 1 |
| 7 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 | 1 |
| 8 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 |
| 9 | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 | 1 | - |
| 10 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 |
| 11 | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 017-021-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 025-029-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 15 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 17 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 18 | Кольцо 160-165-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19 | Кольцо 195-200-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 20 | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 22 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 23 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24 | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 25 | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 | 2 |
| 26 | Кольцо 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | - |
| 27 | Кольцо 140х3,5 70 NBR |  | 2 |
| 28 | Кольцо F01 140x147 (1x45o)x15 Ecotal (разрезное 45o) |  | 4 |

18

Ремкомплект для регулятора РГП-32

| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РГП-32-{ }-(0,005-0,05) | РГП-32-{ }-(0,05-0,6) |
| 1 | Седло | 11-10.2.01.01.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-10.2.01.00.014 | 1 |
| 3 | Прокладка | 11-10.2.01.00.015 | 1 |
| 4 | Прокладка | 11-10.2.01.00.016 | 1 |
| 5 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 | 1 |
| 6 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 | 1 |
| 7 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 |
| 8 | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 | 1 | - |
| 9 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 |
| 10 | Кольцо 003-006-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11 | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 13 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 14 | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 | 2 |
| 15 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | - |
| 17 | Кольцо 039-042-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 |  | 1 |
| 18 | Кольцо 013-017-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19 | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 20 | Кольцо 068-072-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21 | Кольцо 075-080-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 22 | Кольцо 039-045-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 23 | Кольцо O-Ring NBR 32x3,5 |  | 3 |

19

Ремкомплект для регулятора ПЗКП-32

| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЗКП-32-{ }-(0,0016-0,003) | ПЗКП-32-{ }-(0,003-0,02) | ПЗКП-32-{ }-(0,02-0,3) ПЗКП-32-{ }-(0,3-0,6) |
| 1 | Седло | 11-10.2.01.01.000 | 1 |
| 2 | Кольцо опорное | 11-12.1.01.00.008 | 1 |
| 3 | Прокладка | 11-12.1.02.00.028 | 1 | - |
| 4 | Мембрана | 11-12.1.02.00.027 | 1 | - |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | - | 1 | - |
| 6 | Мембрана | 11-12.1.02.00.029 | - | 1 |
| 7 | Демпфер | ЕЛШУ.493515.001-0.08 | 1 |
| 8 | Кольцо F01 20(0,3x45o)x 24(0,3x45o)x3 Ecotal |  | 1 |
| 9 | Кольцо F01 20(0,3x45o)x 24(0,3x45o)x3 Ecotal (разрезное 45o) |  | 2 |
| 10 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11 | Кольцо 024-028-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 032-037-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 032-040-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо 067-075-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

20

СТАРЫЙ

Ремкомплект для клапанов запорных КПС-50Н

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана | 20-93.8.5.01.005А | 1 |  |
| 2 | Прокладка | 20-93.8.5.01.002 | 1 |  |
| 3 | Пружина | 20-93.8.5.00.013 | 1 | Н |

Ремкомплект для предохранительно-запорных клапанов ПКН(В)-50

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана | 11-95.10.3.06.00.005 | 1 | ПКН и ПКВ |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.3.06.00.005-01 | 1 | Только для ПКВ |
| 3 | Прокладка клапана | 11-95.10.3.01.00.004 | 1 |  |
| 4 | Пружина малая | 11-95.10.3.00.00.026 | 1 |  |
| 5 | Пружина большая ПКН | 11-95.10.3.00.00.030 | 1 | Только для ПКН |
| 6 | Пружина большая ПКВ | 11-95.10.3.00.00.035 | 1 | Только для ПКВ |
| 7 | Кольцо 014-018-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | Под стойку |
| 8 | Кольцо 020-025-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 | Под поворотный вал |
| 9 | Кольцо 035-040-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 | Под пробку |
| 10 | Кольцо 115-125-58-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |

Ремкомплект для регуляторов РДБК1М-50

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана клапана регулирующего | 11-95.10.1.01.01.004 | 1 |  |
| 2 | Мембрана пилота | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 |  |
| 3 | Мембрана стабилизатора | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |  |
| 4 | Клапан регулирующий | 11-95.10.1.01.03.000 | 1 | (седла 35 мм |
| 5 | Уплотнение клапана регулирующего | 11-95.10.1.01.05.002 | 1 | (седла 35 мм |
| 6 | Пружина пилота регулировочная | 11-95.10.1.04.00.006 | 1 |  |
| 7 | Пружина пилота малая | 11-95.10.1.04.01.008 | 1 |  |
| 8 | Пружина стабилизатора | 11-95.10.1.06.00.001 | 1 |  |
| 9 | Седло клапана регулирующего | 11-95.10.1.02.00.003-01 | 1 | (седла 35 мм |
| 10 | Седло пилота и стабилизатора | 11-95.10.1.04.01.004 | 1 |  |
| 11 | Клапан пилота и стабилизатора | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 |  |
| 12 | Дроссель (игольчатый) | 11-95.10.1.00.00.014 | 2 | L=37мм |
| 13 | Корпус дросселя | 11-95.10.1.10.00.000 | 2 | L=50мм |
| 14 | Кольцо 017-020-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 | Под дроссель |
| 15 | Кольцо 020-025-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 4 | Под наконечник дросселя |
| 16 | Кольцо 048-052-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | Под седло |
| 17 | Кольцо 014-017-19-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 |  |

Для ФГ 3,2-50-12 - элемент фильтрующий  20-93-1.100

Перечень уплотнительных колец на подвижные соединения

газового оборудования отдела №11 сектор 3

| РДГД |
| --- |
| 004-007-19-1-2 - 3 шт. |  |
| РДГПК-50 |
| 013-017-25-2-2 - 2 шт. |  |
| 014-018-25-2-2 – 1 шт.ё |  |
| 016-020-25-2-2 - 1 шт. |  |
| 025-030-30-2-2 – 2 шт. |  |
| РДС-32 |
| 007-010-19-2-2 – 1 шт. |  |
| ПКН(В)-50А(100А) |
| 014-018-25-2-2 – 1 шт. |  |
| 025-030-30-2-2 – 2 шт. |  |
| РК |  |
| 014-018-25-2-2 – 2 шт. |  |
| 016-020-25-2-2 – 1 шт. |  |
| 020-025-30-2-2 – 1 шт. |  |
| 025-030-30-2-2 – 2 шт. |  |
| РГК-150 |  |
| 018-022-25-2-2 – 1 шт. |  |
| 026-030-25-2-2 – 2 шт. |  |
| 020-025-30-2-2 – 2 шт. |  |
| 115-120-30-2-2 – 1 шт. |  |
| РГК-200 |  |
| 018-022-25-2-2 – 1 шт. |  |
| 026-030-25-2-2 – 2 шт. |  |
| 020-025-30-2-2 – 2 шт. |  |
| 115-120-30-2-2 – 1 шт. |  |