ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ "БЕЛТОПГАЗ"

Научно-производственное республиканское унитарное

предприятие “Белгазтехника”

ОКП РБ 28.99.39.960

| Утвержден |  |
| --- | --- |
| 11-21.3.00.000ПС - ЛУ |  |

Заглушки торцевые многоразовые

ЗТМ

Паспорт

11-21.3.00.000ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ...............................................................	3

2  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ...............................................................	5

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ.....................................................................................................	6

4  РЕСУРСЫ,  СРОКИ  СЛУЖБЫ  И  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ....................	7

5  КОНСЕРВАЦИЯ  И  УПАКОВКА.............................................................................	8

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ............................................................................	9

7  ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА...........................................................................................	10

8  ЗАМЕТКИ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  И  ХРАНЕНИЮ............................................	12

9  СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ..........................................................................	14

10  РЕМОНТ.....................................................................................................................	15

11  УТИЛИЗАЦИЯ..........................................................................................................	16

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Заглушки предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих природные, искусственные и другие неагрессивные газы под давлением не более 0,3 МПа, не оказывающих разрушающего действия на материалы деталей заглушек.

1.2 Вид климатического исполнения  У категории размещения 1 в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

1.3 В зависимости от типоразмера заглушки изготавливаются в исполнениях:

- заглушка торцевая многоразовая  ЗТМ DN 50;

- заглушка торцевая многоразовая  ЗТМ DN 80;

- заглушка торцевая многоразовая  ЗТМ DN 100;

1.4 Пример условного обозначения заглушки при заказе:

«Заглушка торцевая многоразовая ЗТМ DN 50  ТУ РБ  100270876.209- 2022».

1.5 Реквизиты изготовителя:

220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП «Белгазтехника».

Телефоны:

-(017) 256-94-06, (017) 213-07-55, тел.-факс (017) 256-63-86 – отдел маркетинга;

-тел.-факс (017) 213-06-23 – приемная;

-(017) 213-07-17 – отдел технического контроля.

Интернет:

-www.belgastechnika.by;

-электронная почта – marketing@belgastechnika. by

1.6 Сведения о сертификации приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Документ | Кем выдан | Срок действия |
| --- | --- | --- |

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 ЗТМ соответствуют требованиям ТУ РБ  100270876.209- 2022, комплекта конструкторской документации 11-21.3.00.000ПС, «Правилам по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

2.2 Основные технические данные приведены в таблице 2.

Таблица  2

| Сокращенное обозначение Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | ЗТМ DN 50 | ЗТМ DN 80 | ЗТМ DN 100 |
| 1 Номинальный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 |
| 2 Внутренний диаметр перекрываемых труб min/max, мм | 49/51 | 79/82 | 98/102 |
| 3 Максимальное давление рабочей среды, МПа, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 Размеры уплотнительного кольца, мм диаметр/ ширина | 49,7/16 | 80/23,5 | 99/28,4 |
| 5 Габаритные размеры, мм, не более: длина/ширина/высота | 355/150/50 | 355/150/80 | 355/150/99 |
| 6 Масса, кг, не более, | 2 | 2,5 | 5 |

2.3 ЗТМ не содержат цветных и драгоценных металлов.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность ЗТМ должна соответствовать таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗТМ DN 50 | ЗТМ DN 80 | ЗТМ DN 100 |
| 11-21.3.00.000 | ЗТМ | 1 |  |  |
| 11-21.3.00.000-01 | ЗТМ |  | 1 |  |
| 11-21.3.00.000-02 | ЗТМ |  |  | 1 |
| 11-21.3.00.000ПС | Паспорт | 1 | 1 | 1 |
|  | Полиэтиленовый пакет | 1 | 1 | 1 |
|  | Комплект запасных деталей и приспособлений: |  |  |  |
| 11-21.3.03.000 | Держатель | 1 | 1 | 1 |
| 11-21.3.00.005 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 11-21.3.00.006 | Кольцо уплотнительное |  | 2 |  |
| 11-21.3.00.007 | Кольцо уплотнительное |  |  | 3 |
| 014-018-25-2-2 | Кольца ГОСТ 18829-2017 | 3 | 3 | 5 |

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента реализации потребителю, при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

4.2 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно производит ремонт или замену вышедших из строя деталей ЗТМ.

4.3 Гарантия не распространяется на ЗТМ, имеющие механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, транспортированием или хранением, изменениями конструкции, произведенными потребителем.

4.4 Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся резиновые детали.

4.5 Средняя наработка на отказ 	– не менее 1 000 ч.

4.6 Средний срок службы 		– не менее 20 лет.

5 КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА

5.1 Консервация

5.1.1 Консервация произведена на все наружные поверхности ЗТМ.

5.1.2 Поверхности, подлежащие консервации, очищены от абразивной пыли, металлической стружки, обезжирены и высушены. Обезжиривание произведено нефрасом  С ГОСТ 8505-80.

5.1.3 Консервация наружных поверхностей изделия произведена в соответствии с ГОСТ 9.014-78 для группы изделий II - I по варианту защиты ВЗ-1 консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76 или аналогичным консервационным средством.

5.1.4 Срок защиты без консервации- три года по группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69.

5.2 Расконсервация

5.2.1 Удалить упаковку, протереть ветошью, смоченной маловязкими маслами или растворителями по ГОСТ 8505-80, ГОСТ 3134-78  с последующим обдуванием теплым воздухом или протиранием насухо.

5.3 Упаковка

5.3. ЗТМ, эксплуатационная документация, запасные резиновые детали,  входящие в комплект, помещается в пакет из полиэтиленовой пленки марки М ГОСТ 10354-82.

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заглушка торцевая многоразовая                   ЗТМ-                           ,

(наименование изделия)                                     (обозначение исполнения)

заводской номер _____________

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями технических условий ТУ ВY 100270876.209- 2022, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

### Дата изготовления _____________________

Личные подписи или оттиски личных клейм, ответственных за приемку:

Мастер _______________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

ОТК  __________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Дата продажи    ________________________

__________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

7 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

7.1 Устройство ЗТМ показано на рисунке 1.

1- кран; 2- муфта; 3- контргайка; 4- шайба; 5- рукоятка; 6- прижим; 7-уплотнительное кольцо; 8- корпус; 9- втулка; 10-уплотнительное кольцо;

Рис.1

ЗТМ состоит из корпуса 8 и прижима 6, между которыми установлены уплотнительные кольца 7 трапециевидного сечения. Рукоятка 5, при закручивании давит  через втулку 9 на прижим 6 сдавливая уплотнительные кольца 7 в осевом направлении между которыми установлены шайбы 4. При сдавливании уплотнительных колец 7 происходит увеличение их наружного диаметра до размера, обеспечивающего герметичное перекрытие трубы круглого сечения и последующего удержания заглушки в трубопроводе что необходимо для проведения ремонтных и иных работ. Расширение наружного диаметра до необходимого размера без физического разрушения и возврат в исходное состояние после перекрытия трубопровода обеспечивается материалом уплотнительных колец. Все работы по установке и снятию  ЗТМ  необходимо проводить при отсутствии давления в трубопроводе, для безопасного извлечения устройства перед снятием осуществить сброс давления открыв кран 1. В шайбах 4 установлены по два уплотнительных кольца круглого сечения 10, для предотвращения прохождения перекрываемой среды между шайбами 4 и корпусом 8.

7.2 Подготовка к работе:

–нанести небольшое количество консистентной смазки на резьбовую поверхность корпуса 8;

- проверить надежность установки контргайки 3 ЗТМ;

- уплотнительные кольца 7 должно быть установлены соосно прижиму 6;

7.3 Установка ЗТМ на трубопровод:

- трубопровод перед установкой устройства ЗТМ должен быть очищен от грязи, пыли, горюче-смазочных материалов, окалины, ржавчины и т.д.

- уплотнительные кольца 7 должно находиться в свободном и несжатом состоянии: сжатое состояние уплотнительных колец может привести к непроходимости приспособления через трубу. Кольца разжимаются и сжимаются рукояткой 5.

- ВНИМАНИЕ: УСТАНОВКУ ЗТМ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ, ВО ВРЕМЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ НА ПРОДОЛЖЕНИИ РАБОЧЕЙ ОСИ УСТАНОВЛЕННОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНЕ ВОЗМОЖНОГО БЫСТРОГО ВЫХОДА ЗТМ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НИКТО ИЗ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ПЕРСОНАЛА НЕ НАХОДИТСЯ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ И НЕ СМОЖЕТ ТУДА ПОПАСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОГРАДИТЬ МЕСТО РАБОТЫ ПЕРЕГОРОДКАМИ ИЛИ ЩИТАМИ;

- ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ БЫСТРОГО ВЫХОДА ЗТМ ИЗ ГАЗОПРОВОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕРЖАТЕЛЬ ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

- при соблюдении условий герметичности приспособления, вставить приспособление ЗТМ в трубу, держась за корпус 8 максимально закрутить  рукоятку 5,  при этом должна произойти фиксация приспособления в трубе. Если в процессе работы ЗТМ зафиксировалась в трубопроводе, а утечка газа значительная и не прекращается более 5 секунд, то возможно имеются трещины на рабочих поверхностях уплотнительных колец 7 или повреждены уплотнительные кольца круглого сечения  10 так же  на внутренней стенке трубопровода возможно имеется сварной шов или другое инородное тело в виде ржавчины, коррозии или др. В этом случает следует в обратном порядке снять ЗТМ и проверить целостность всех резиновых уплотнений.

- ПЕРЕД СНЯТИЕМ  ЗТМ НЕОБХОДИМО СБРОСИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТРУБОПРОВОДЕ, ОТКРЫВ КРАН 1, ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА.

8 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

8.1 Эксплуатационные ограничения

8.1.1 Максимальное допустимое  давление газа в трубопроводе после установки заглушки должно быть не более 0,3 МПа.

8.1.2 Установка приспособлений ЗТМ при работе с газовой рабочей средой  относится к газоопасным работам, которые должны проводиться в соответствии с действующими инструкциями на предприятии, их производящими, и в соответствии с «Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь». Утечки рабочей среды возможны, и их количество зависит от степени износа трубы и её вида (сварные швы и т.д.), продолжительности работ по времени, а также, рабочей температуры, влияющей на эластичность резиновой части ЗТМ.

8.2 Меры безопасности при использовании изделия по назначению

8.2.1 Перед началом ремонтных работ необходимо установить местоположение устройства, отключающего подачу газа в ремонтируемый газопровод, и наличие к нему доступа;

8.2.2 Запрещается:

- работать с приспособлениями, имеющими повреждения - деформации деталей, зазубрены, следы износа и т. п.;

- устанавливать ЗТМ на ветхих от воздействия коррозии газопроводах во избежание нарушения целостности стенок трубы или сварных швов;

- оставлять приспособление в перекрытом трубопроводе без присмотра;

8.2.3 В случае срыва последовательности установки ЗТМ, описанной в 7.3, по возможности, как можно быстрее снизить или перекрыть давление в газопроводе и извлечь приспособление.

8.3 В процессе эксплуатации необходимо производить осмотр технического состояния, техническое обслуживание, текущий ремонт ЗТМ. Периодичность технического обслуживания определяется технологической инструкцией эксплуатирующей организации.

8.3.1 Перед каждым использованием приспособления проверять путём внешнего осмотра состояние его резьбовых соединений, резиновых деталей.

8.3.2 При техническом обслуживании необходимо:

- проводить работы, указанные в 8.3.1;

- проверить  свободное вращение рукоятки 5 по резьбе.

8.3.3 Текущий ремонт проводить в сроки, установленные эксплуатирующей организацией.

Текущий ремонт включает в себя следующее:

- проведение работ, указанных в п.8.3.2;

- разборку ЗТМ с очисткой его от коррозии и загрязнений;

- замену или ремонт повреждённых деталей и резинотехнических изделий.

8.4 Хранение

8.4.1 Условия хранения ЗТМ в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 2 (С), транспортирования - группе 8 ГОСТ 15150-69.

8.4.2  Кольцо уплотнительное 7, ЗТМ должно находиться в свободном и несжатом состоянии. При хранении приспособления со сжатым кольцом, в последнем образуется остаточная деформация, которая может привести к непроходимости приспособления при работе.

8.4.3 Срок хранения ЗТМ до 20 лет, при соблюдении периода переконсервации. Срок хранения резинотехнических изделий, входящих в состав изделия, включая ремкомплект – не более 7 лет. Перед началом работы приспособления при хранении свыше этого срока, необходимо произвести полную замену резинотехнических изделий.

8.4.4 Замена кольца уплотнительного 7  заглушки

- отпустить (отжать) контргайку 3 и открутить последовательно кран 1, муфту 2, контргайку 3 и рукоятку 5.

- снять втулку 9 и прижим 6;

- заменить кольцо уплотнительное 7;

- обильно смазать резьбовую поверхность на которую закручиваются рукоятка 5 консистентной смазкой;

- установить прижим 6 и втулку 9;

- накрутив последовательно рукоятку 5, контргайку 3, муфту 2 и кран 1 зафиксировать муфту 2 контргайкой 3;

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Потребитель предъявляет рекламации изготовителю в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами.

Сведения о рекламациях заносятся в таблицу 4.

Таблица 4

| Краткое содержание рекламации | Дата отправки | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

10 РЕМОНТ

Заглушка торцевая многоразовая         ЗТМ-          , заводской номер _______

(наименование изделия)                                    (обозначение исполнения)

Ввод в эксплуатацию _____________________

Дата проведения ремонта__________________

Причина поступления в ремонт_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте___________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Личные подписи или оттиски личных клейм, ответственных за приемку:

МП                                _______________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Заглушка торцевая многоразовая        ЗТМ-          , заводской номер _______

(наименование изделия)                                    (обозначение исполнения)

Ввод в эксплуатацию _____________________

Дата проведения ремонта__________________

Причина поступления в ремонт_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте___________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Личные подписи или оттиски личных клейм, ответственных за приемку:

МП                                _______________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

11 УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Металлические составляющие подлежат вторичной переработке.

11.2 При разборке ЗТМ не требует специальных мер предосторожности.

11.3 ЗТМ  не имеет опасных отходов от утилизации и они не требуют специальных мест захоронения.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводит. докум. | Подпись и дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

11-21.3.00.000ПС

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Место для этикетки штрих-кода