ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ «БЕЛТОПГАЗ"

Научно-производственное республиканское унитарное

предприятие “БЕЛГАЗТЕХНИКА”

ОКП РБ 28.14.13.730

| Утвержден |  |
| --- | --- |
| 11-21.4.00.000 ПС-ЛУ |  |

Кран шаровой КШ Ду80

Паспорт

11-21.4.00.000 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7

5 КОНСЕРВАЦИЯ	8

6 УПАКОВКА	8

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	9

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	11

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	12

11 РЕМОНТ	13

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	14

# 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Кран шаровой КШ Ду80 (в дальнейшем - кран) предназначен для работы в качестве запорной арматуры на трубопроводах, транспортирующих природные, искусственные, углеводородные (в том числе сжиженные) и другие неагрессивные газы под давлением не более 1,6 МПа (краны не используются для транспортировки пищевых продуктов).

1.2 Климатическое исполнение “У” категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 с ограничением нижнего значения диапазона температур окружающего воздуха до минус 35 (С, с верхним значением до плюс 45 (С.

1.3 Кран выпускается с номинальным диаметром 80 мм, эффективным диаметром 57 мм, строительной длиной 203 мм и с ручным управлением рукояткой или редуктором.

1.4 Пример условного обозначения крана при заказе:

«Кран шаровой КШ Ду 80/57-1,6Ф (Р) ТУ РБ 05550283.055-98».

1.5 Реквизиты изготовителя:

220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП «Белгазтехника».

Телефоны:

-(017) 375-67-84, (017) 354-75-55, т/ф (017) 377-63-68 – отдел маркетинга;

-т/ф (017) 358-96-23, (017) 357-65-61 – приемная;

-(017) 392-05-17 - отдел технического контроля (ОТК).

Интернет:

-www.belgastechnika.by;

-электронная почта – marketing@belgastechnika.by

1.6 Сведения о сертификации приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Документ | Кем выдан | Срок действия |
| --- | --- | --- |

# 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 2 – Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | КШ Ду 80/57-1,6Ф | КШ Ду 80/57-1,6Ф(Р) |
| 1 Номинальный диаметр DN, мм | 80 |
| 2 Эффективный диаметр, мм | 57 |
| 3 Номинальное давление PN, МПа, не более | 1,6 |
| 4 Направление потока | любое |
| 5 Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |
| 6 Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| 7 Управление | рукоятка | редуктор |
| 8 Габаритные размеры, мм, не более - строительная длина - ширина - высота | 203 195 275 | 203 260 365 |
| 9 Масса, кг, не более | 8 | 11 |
| 10 Содержание цветных металлов и их сплавов, кг, не более - алюминий - латунь - бронза | 4 0,27 - | 5,10 0,48 0,08 |

# 3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- кран шаровой КШ Ду 80;

- паспорт 11-21.4.00.000 ПС.

Рисунок 1 - Кран КШ Ду 80/57-1,6Ф

Рисунок 2 – Кран КШ Ду 80/57-1,6Ф(Р)

# 4 Ресурсы, сроки службы и условия хранения, гарантии изготовителя

4.1 Ресурсы, сроки службы и условия хранения

4.1.1 Срок службы – 20 лет.

4.1.2 Критерий предельного состояния: потери герметичности деталей, нарушение цельности деталей, необратимые нарушения деталей, вызванные разрушением металла.

4.1.3 Критерий отказа – несоответствие параметров, определяющих работоспособность крана.

4.1.4 Условия хранения кранов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2(С), согласно ГОСТ 15150-69.

4.1.5 Срок хранения до 20 лет при соблюдении периода переконсервации (см.п.5.3).

4.2 Гарантии изготовителя

4.2.1 Изготовитель гарантирует работоспособность крана в течение 24 месяцев с момента реализации потребителю, при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

4.2.2 В течение гарантийного срока изготовитель производит ремонт или замену вышедших из строя деталей крана.

4.2.3 Кран не принимается в гарантийный ремонт без наличия паспорта.

4.2.4 Гарантия не распространяется на кран в следующих случаях:

– выход крана из строя по вине потребителя (нарушение им указаний по эксплуатации, работа на параметрах, не соответствующих паспорту, неправильная установка и подключение и т.д.);

– кран, имеющий механические повреждения (деформации, замятие, трещины, следы ударов, сколы и т.п.), вызванные неправильной эксплуатацией, транспортированием или хранением;

– кран, имеющий изменения конструкции, произведенные потребителем;

– кран, имеющий признаки самовольного ремонта потребителем;

– наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса механических частиц, воды, грязи, окалины, посторонних предметов и т.п.;

– использование крана не по назначению в соответствии с паспортными данными.

4.2.5 Запрещается нарушать сохранность пломб (целостность пятна краски по линии сопрягаемых поверхностей) в течение гарантийного срока эксплуатации. Распломбирование и повторное пломбирование в течение гарантийного срока эксплуатации допускается только представителем изготовителя.

# 5 Консервация

5.1 На поверхности без лакокрасочного покрытия нанесена временная противокоррозионная защита.

5.2 Перед консервацией поверхности очищены, обезжирены и высушены. Обезжиривание произведено нефрасом С ГОСТ 8505-80.

5.3 Консервация произведена в соответствии с ГОСТ 9.014-78 для группы изделий II-1 по варианту защиты ВЗ-1 консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76 без внутренней упаковки ВУ-0. Срок защиты без переконсервации три года по группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69.

5.4 Расконсервация

5.4.1 Удалить пленку, протереть ветошью, смоченной маловязкими маслами или растворителями по ГОСТ 8505-80, ГОСТ 3134-78, с последующим обдуванием теплым воздухом или протиранием насухо.

# 6 УПАКОВКА

6.1 Кран упакован в пакет. Допускается оборачивание полиэтиленовой пленкой марки М по ГОСТ 10354-82. Проходные отверстия крана закрыты заглушками.

6.2 Эксплуатационная документация помещена в пакет из полиэтиленовой пленки марки «М» по ГОСТ 10354-82, который прикреплен к корпусу крана проволокой диаметром не более 1 мм по ГОСТ 3282-74.

# 7 Свидетельство о приемке

7.1 Кран шаровой КШ Ду 80/57-1,6Ф ________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ РБ 05550283.055-98, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер__________

Представитель ОТК

__________________      ______________________

(личная подпись)           		        (Ф.И.О.)

МП

______________________

(год, месяц, число)

# 8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

8.1 Эксплуатационные ограничения

8.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатация крана должны производится согласно требованиям настоящего паспорта, СН 4.03.01-2019, ГОСТ 12.2.063-2015 с соблюдением действующих «Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

8.1.2 К монтажу, обслуживанию и эксплуатации крана допускается персонал прошедший специальное обучение, ознакомленный с настоящим паспортом и «Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», прошедший инструктаж по технике безопасности.

8.1.3 Кран допускается использовать в системах с давлением, не превышающим паспортных данных на кран.

8.1.4 Краны должны применяться на трубопроводах в качестве запорного устройства. То есть в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты или полностью закрыты.

8.1.5 Кран может устанавливаться на трубопроводах в любом положении, обеспечивающем удобство эксплуатации. Направление потока среды через кран – любое.

8.1.6 Закрытие-открытие крана осуществляется вращением рукоятки до упора в сторону, соответствующую с установленным на ней указателем («О» - открыто, «З» - закрыто), для крана КШ Ду 80/57-1,6Ф(Р) – вращением штурвала редуктора до совмещения указателя на валу с положением рисок «О» - открыто и «З» - закрыто на корпусе редуктора.

8.1.7 Подтяжку гайки (рисунок 1) и втулки (рисунок 2) для достижения герметичности производить специальным ключом (усилие затяжки должно находиться в диапазоне                          45-55 Н▪м) в закрытом положении затвора (рукоятка должна дойти до упора)

8.2 Меры безопасности при использовании изделия

8.2.1 Запрещается:

- устанавливать кран при наличии на нем повреждений;

- дросселирование среды при частично открытом затворе;

- демонтаж крана, производство работ по подтяжке фланцевых соединений при наличии рабочей среды и избыточного давления в трубопроводе;

- применение для управления краном рычагов, удлиняющих плечо рукоятки;

- использование крана в качестве опоры для трубопровода;

- эксплуатировать крана при наличии утечки;

- эксплуатировать крана с механическими повреждениями;

- прикладывать дополнительное усилие штурвалу редуктора после достижения крайнего положения шара (для кранов КШ Ду 80/57-1,6Ф(Р));

- вносить любые изменения в конструкцию завода изготовителя: удлинение штока и органов управления, приварка дополнительного оборудования к арматуре (манометров, опор и т.д.) без письменного согласования с заводом-изготовителем.

8.3 Требования к монтажу

8.3.1 Перед монтажом из проходных фланцев (патрубка) снять заглушки, проверить кран визуальным осмотром на отсутствие механических повреждений, инородных предметов и загрязнений.  При загрязнении внутренних поверхностей – продуть сжатым воздухом.

8.3.2 Монтаж крана должен производиться при открытом положении затвора.

8.3.3 Перед установкой крана трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины и других инородных механических примесей.

8.3.4 Установить кран на трубопровод обеспечив:

- допуск параллельности уплотнительных поверхностей фланцев трубопровода 0,2 мм;

- допуск соосности ответных фланцев 0,5 мм.

8.3.5 При монтаже крана провести осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. На них не должно быть забоин, раковин и заусенцев, а также других дефектов поверхности.

8.3.6 Кран не должен испытывать нагрузок от трубопроводов (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).

8.3.7 Затяжка болтов на фланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру. Затяжку производить крест на крест в несколько этапов.

8.3.8 Запрещается устранять перекосы фланцев трубопровода за счет натяга фланцев крана. Максимально допустимое осевое растяжение 0,3 мм.

8.3.9 Фланцевые соединения должны быть выполнены без натяга трубопроводов.

8.3.10 При разборке фланцевого соединения крепеж следует освобождать равномерно в последовательности, обратной последовательности затяжки.

8.3.11 Для затяжки крепежа, при сборке фланцевого соединения крана, должны применяться гаечные ключи с нормальной длиной рукоятки по ГОСТ 2838-80, ГОСТ 2839-80. Применение различных рычагов в целях удлинения плеча при затяжке крепежа фланцевого соединения ключами не допускается.

# 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Осмотр технического состояния

9.1.1 В процессе эксплуатации необходимо производить осмотр технического состояния, техническое обслуживание, текущий ремонт крана.

9.1.2 Осмотр технического состояния проводить в сроки, установленные эксплуатирующей организацией. При осмотре технического состояния необходимо проводить:

- наружный осмотр крана;

- проверку на герметичность соединения деталей крана;

- проверку на герметичность по стыкам присоединения к газопроводу, утечки газа не допускаются.

- проводить полный цикл открытия-закрытия затвора для очистки поверхности шара и исключения явления залипания затвора.

9.2 Техническое обслуживание

9.2.1 Техническое обслуживание проводить в соответствии со сроками, указанными в нормативных документах, действующих на территории региона эксплуатации, но не реже одного раза в 6 месяцев.

При техническом обслуживании необходимо проводить:

- визуальный осмотр крана на предмет отсутствия механических повреждений;

- работы, указанные в 9.1.2;

- проверку герметичности соединения деталей при помощи индикатора загазованности;

- иные работы, предусмотренные нормативными документами, действующими на территории региона эксплуатации.

9.3 Текущий ремонт

9.3.1 Прежде чем приступить к ремонту оборудования необходимо убедится в том, что внутри крана нет газа под избыточным давлением - провести полный цикл открытия-закрытия затвора.

9.3.2 Текущий ремонт проводить в соответствии со сроками, указанными в нормативных документах, действующих на территории региона эксплуатации. Обязательный текущий ремонт проводится:

- при возникновении нарушений в обеспечении рабочих параметров крана;

- при достижении 5 летнего срока с момента изготовления, независимо от срока эксплуатации;

- с периодичностью не более 5 лет.

Текущий ремонт включает в себя следующее:

- проведение работ, указанных в 9.2.1;

- разборку крана с очисткой его от коррозии и загрязнений;

- замену или ремонт изношенных деталей;

- проверку герметичности затвора.

9.3.3 После ремонта, кран проверить на герметичность.

# 10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Потребитель предъявляет рекламации изготовителю в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами.

Сведения о рекламациях заносятся в таблицу 3.

Таблица 3

| Краткое содержание рекламации | Дата отправки | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

# 11 РЕМОНТ

Кран шаровой газовый

(наименование изделия)

КШ Ду 80/57-1,6Ф

(обозначение исполнения)

заводской № __________

Ввод в эксплуатацию _____________________

Дата проведения ремонта__________________

Причина поступления в ремонт_________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте_____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Личные подписи или оттиски личных клейм, ответственных за приемку:

МП                                      ___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Кран шаровой газовый

(наименование изделия)

КШ Ду 80/57-1,6Ф

(обозначение исполнения)

заводской № __________

Ввод в эксплуатацию _____________________

Дата проведения ремонта__________________

Причина поступления в ремонт_________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте_____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Личные подписи или оттиски личных клейм, ответственных за приемку:

МП                                      ___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

# 12 СВЕДЕНИЯ ОБ УтилизациИ

12.1 Кран является взрывобезопасным для вторичной переработки.

12.2 При разборке кран не требует специальных мер безопасности.

12.3 Кран не имеет опасных отходов от утилизации, и они не требуют специальных мест захоронения.

12.4 Лом и цветные металлы, подлежащие первичной обработке, хранить раздельно по видам металла на открытой площадке не более 10 суток.

12.5 Лом и цветные металлы транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта на предприятия вторичной переработки.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводит. докум. | Подпись и дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Ф – кран с рукояткой;

Ф(Р) – кран с редуктором.

Место для

этикетки

самоклеящейся

5       Зам.     11-12.1.                                         02.18

5       Нов.      11-12.1.                                         02.18